АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 3-01-05-66

ПРОЕКТ  ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ИВАНОВА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЧАСТЯМ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

К005 Иваново ГПиПЗЗ

Том 1

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. 2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект внесения изменений в Генеральный план города Иванова подготовлен ООО «Кластер».

1.2.Расчетный срок изменений, вносимых в генеральный план города Иванова – 2026 год.

1.3.Прогнозная численность постоянного населения, принятая для расчета основных градостроительных параметров развития территории, составит на конец расчетного срока – 410 тыс. человек.

1.4.Графические материалы внесения изменений в Генеральный план города Иванова выполнены в масштабе 1:10000.

1.5.Электронная версия графических материалов выполнена в виде векторных слоев в формате ГИС ИНГЕО в местной системе координат города Иванова, а также в файлах открытых стандартизированных обменных форматах географических информационных систем *.mif/mid.

# 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ городского округа, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

| № | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта (адрес в городском населенном пункте, функциональная зона) | Вид зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Количественный показа-тель |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты электроснабжения |
| 1.1 | Объект электроснаб-жения | Повышение надежности электроснабжения потребителей города | Распределитель-ный пункт 10 кВ | объект | 2 | г. Иваново, территория, ограниченная улицей Павла Большевикова, набережной реки Уводь, границами кадастровых кварталов 37:24:010432, 37:24:010433, 37:24:010443 и границами земельных участков по улице Куконковых, 141 с кадастровыми номерами 37:24:010450 :805, 37:24:010450 :659, жилая зона | Охранная зона 10 м от здания по периметру |
| 1.2 | Объект электроснаб-жения | Повышение надежности электроснабжения потребителей города | Распределитель-ный пункт 6 кВ | объект | 1 | г. Иваново, территория, ограниченная новым направлением дороги от Кохомского шоссе до реки Уводь, Кохомским шоссе, улицей Домостроителей, рекой Уводь, жилая зона | Охранная зона 10 м от здания по периметру |
| 1.3 | Объект электроснаб-жения | Повышение надежности электроснабжения потребителей города | Распределитель-ный пункт 6 кВ со встроенной трансформаторной подстанцией (РП-40) | объект | 1 | г. Иваново, район улиц Парижская Коммуна, Шевченко, Суздальская, Рабфаковская и т.д., общественно-деловая зона | Охранная зона 10 м от здания по периметру |
| 2 | Объекты теплоснабжения |
| 2.1 | Объект теплоснабже-ния | Обеспечение теплоснабжением потребителей многоквартирных домов и 5 объектов МВД РФ, ОАО «Ивановское ДРСУ», ОАО «Ивановское карьер управление», ООО «Славянка» | Блочно-модульная котельная (БМК) | Гкал/ч | 6,2 | г. Иваново, ул. 1-я Балинская, у дома 56, жилая зона | Санитарно-защитная зона до 50 м |
| 2.2 | Объект теплоснабже-ния | Обеспечение теплоснабжением потребителей | Магистральные тепловые сети | км | 1,43 | г. Иваново, ул. Гоголя, ул. 1-я Полевая, ул. 2-я Нагорная, пер. Менделеева, ул. Герцена, ул. Колесникова | Охранная зона, не менее 3 м |
| 2.3 | Объект теплоснабже-ния | Обеспечение теплоснабжением потребителей новой многоквартирной застройки | Магистральные тепловые сети | км | 3,2 | г. Иваново, район д. Дьяково | Охранная зона, не менее 3 м |
| 2.4 | Объект теплоснабже-ния | Обеспечение теплоснабжением потребителей новой многоквартирной застройки | Магистральные тепловые сети | км | 0,3 | г. Иваново, ул. Большая Воробьевская | Охранная зона, не менее 3 м |
| 2.5 | Объект теплоснабже-ния | Обеспечение теплоснабжением потребителей новой многоквартирной застройки | Магистральные тепловые сети | км | 0,3 | г. Иваново, территория по ул. Павла Большевикова, набережной реки Уводь, ул. Куконковых | Охранная зона, не менее 3 м |
| 2.6 | Объект теплоснабже-ния | Обеспечение теплоснабжением потребителей новой многоквартирной застройки | Магистральные тепловые сети | км | 0,7 | г. Иваново, территория, ограниченная пр. Шереметевским, улицами Спартака, Шошина, Товарной, Наумова | Охранная зона, не менее 3 м |
| 3 | Объекты газоснабжения |
| 3.1 | Объект газоснабже-ния | Обеспечение газоснабжением потребителей | Распределитель-ный газопровод среднего давления | км | 0,9 | г. Иваново, по Загородному шоссе | Охранная зона, не менее 2 м |
| 3.2 | Объект газоснабже-ния | Перекладка сетей газоснабжения, находящихся в аварийном состоянии | Распределитель-ный газопровод среднего давления | км | 1,4 | г. Иваново, по 2-ому Торфяному пер. от ул. 9-й Березниковской до 23-й Линии | Охранная зона, не менее 2 м |
| 3.3 | Объект газоснабже-ния | Перекладка сетей газоснабжения, находящихся в аварийном состоянии | Распределитель-ный газопровод среднего давления | км | 0,08 | г. Иваново, по пер. Подгорному | Охранная зона, не менее 2 м |
| 3.4 | Объект газоснабже-ния | Перекладка сетей газоснабжения, находящихся в аварийном состоянии | Распределитель-ный газопровод среднего давления | км | 0,1 | г. Иваново, по ул. Сосневской | Охранная зона, не менее 2 м |
| 3.5 | Объект газоснабже-ния | Газификация авторемонтного предприятия с установкой газового оборудования | Распределитель-ный газопровод высокого давления | км | 0,5 | г. Иваново, по улице Станкостроителей | Охранная зона, не менее 2 м |
| 4 | Объекты водоснабжения |
| 4.1 | Объект водоснабже-ния | Обеспечение питьевой водой населения г. Иваново | Информация не подлежит опубликованию |  |
| 4.2 | Объект водоснабже-ния | Обеспечение питьевой водой населения г. Иваново | Информация не подлежит опубликованию |  |
| 4.3 | Объект водоснабже-ния | Обеспечение питьевой водой населения г. Иваново | Информация не подлежит опубликованию |  |
| 4.4 | Объект водоснабже-ния | Обеспечение питьевой водой населения г. Иваново | Водопроводные сети | км | 1,2 | г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова | не устанавливаются |
| 4.5 | Объект водоснабже-ния | Обеспечение питьевой водой населения г. Иваново | Водопроводные сети | км | 0,4 | г. Иваново, микрорайон Сухово-Дерябихский | не устанавливаются |
| 4.6 | Объект водоснабже-ния | Обеспечение питьевой водой населения г. Иваново | Водопроводные сети | км | 1,0 | г. Иваново, ул. Рыбинская | не устанавливаются |
| 4.7 | Объект водоснабже-ния | Обеспечение питьевой водой населения г. Иваново | Водопроводные сети | км | 0,9 | г. Иваново, ул. Революционная | не устанавливаются |
| 4.8 | Объект водоснабже-ния | Обеспечение питьевой водой населения г. Иваново | Водопроводные сети | км | 0,6 | г. Иваново, ул. Плесская | не устанавливаются |
| 4.9 | Объект водоснабже-ния | Обеспечение питьевой водой населения г. Иваново | Водопроводные сети | км | 3,0 | г. Иваново, д. Дьяково | не устанавливаются |
| 5 | Объекты водоотведения |
| 5.1 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные насосные станции | объект | 1 | г. Иваново, р. Уводь жилая зона, обществен-но-деловая зона, зона рекреацион-ного назначения | Санитарно-защитная зона 20 м |
| 5.2 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные насосные станции | объект | 1 | г. Иваново, в районе существующей КНС 3 | Санитарно-защитная зона 20 м |
| 5.3 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные насосные станции | объект | 1 | г. Иваново, в районе ул. Воинов-Интернационалистов | Санитарно-защитная зона 20 м |
| 5.4 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные насосные станции | объект | 1 | г. Иваново, в районе ул. Парижской Коммуны | Санитарно-защитная зона 20 м |
| 5.5 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные сети самотечные | км | 1,0 | г. Иваново, Советский район, ул. Плесская | не устанавливаются |
| 5.6 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные сети самотечные | км | 1,5 | г. Иваново, ул. Свободы | не устанавливаются |
| 5.7 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные сети самотечные | км | 1,0 | г. Иваново, ул. Короткова | не устанавливаются |
| 5.8 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные сети самотечные | км | 2,2 | г. Иваново, пр. Ленина | не устанавливаются |
| 5.9 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные сети самотечные | км | 0,8 | г. Иваново, ул. Парижской Коммуны | не устанавливаются |
| 5.10 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные сети самотечные | км | 2,0 | г. Иваново, пр. Строителей | не устанавливаются |
| 5.11 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные сети самотечные | км | 2,0 | г. Иваново, ул. Станкостроителей | не устанавливаются |
| 5.12 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные сети самотечные | км | 0,8 | г. Иваново, в районе ул. 1-й Полянской | не устанавливаются |
| 5.13 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные сети самотечные | км | 6,0 | г. Иваново, в районе улиц 1-й и 2-й Лагерных | не устанавливаются |
| 5.14 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные сети самотечные | км | 1,2 | г. Иваново, микрорайон Сухово-Дерябихский | не устанавливаются |
| 5.15 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные сети самотечные | км | 1,0 | г. Иваново, ул. 1-я Сосневская | не устанавливаются |
| 5.16 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные сети самотечные | км | 2,0 | г. Иваново, ул. Суворова | не устанавливаются |
| 5.17 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные сети самотечные | км | 1,0 | г. Иваново, ул. Полка «Нормандия-Неман» | не устанавливаются |
| 5.18 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные сети самотечные | км | 0,5 | г. Иваново, до проектируемой КНС, вдоль р. Уводь | не устанавливаются |
| 5.19 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные сети самотечные | км | 2,0 | г. Иваново, ул. Некрасова | не устанавливаются |
| 5.20 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные сети самотечные | км | 1,0 | г. Иваново, ул. Постышева, ул. Ташкентская | не устанавливаются |
| 5.21 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационные сети самотечные | км | 4,0 | г. Иваново, микрорайон Авдотьино | не устанавливаются |
| 5.22 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Напорная канализационная сеть | км | 1,3 | г. Иваново, от КНС-10 до ул. Плесской, 2-я нитка | не устанавливаются |
| 5.23 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Напорная канализационная сеть | км | 0,5 | г. Иваново, от проектируемой КНС до существующей самотечной сети, устье р. Уводь | не устанавливаются |
| 5.24 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Напорная канализационная сеть | км | 1,2 | г. Иваново, от КНС 12 до КНС 5 | не устанавливаются |
| 5.25 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Напорная канализационная сеть | км | 2,0 | г. Иваново, от проектируемой КНС в районе КНС 3 | не устанавливаются |
| 5.26 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Напорная канализационная сеть | км | 1,2 | г. Иваново, от КНС 6 до КНС 22 | не устанавливаются |
| 5.27 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Напорная канализационная сеть | км | 0,7 | г. Иваново, от КНС 6 до существующей КНС в районе ул. Генерала Белова | не устанавливаются |
| 5.28 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Напорная канализационная сеть | км | 0,6 | г. Иваново, от проектируемой КНС до ул. Парижской Коммуны | не устанавливаются |
| 5.29 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Напорная канализационная сеть | км | 1,0 | г. Иваново, от проектируемой КНС в районе ул. Воинов-Интернационалистов | не устанавливаются |
| 5.30 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Напорная канализационная сеть | км | 3,0 | г. Иваново, от существующей КНС до КНС 3 по ул. Станкостроителей | не устанавливаются |
| 5.31 | Объект водоотведе-ния | Отведение канализационных стоков | Канализационный коллектор Д = 3000 мм. | км | 1,5 | 2-я линия городского канализационного коллектора | не устанавливаются |
| 6 | Объекты дождевой канализации |
| 6.1 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевой канализации | Закрытые сети дождевой канализации | км | 3,5 | г. Иваново, вдоль р. Уводь, от КНС 14 до пр. Ленина | не устанавливаются |
| 6.2 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевой канализации | Закрытые сети дождевой канализации | км | 1,8 | г. Иваново, вдоль р. Уводь, в районе КНС 2 | не устанавливаются |
| 6.3 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевой канализации | Закрытые сети дождевой канализации | км | 1,4 | г. Иваново, ул. 7-я Южная, до реки Уводь | не устанавливаются |
| 6.4 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевой канализации | Закрытые сети дождевой канализации | км | 1,6 | г. Иваново, ул. Рабфаковская | не устанавливаются |
| 6.5 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевой канализации | Закрытые сети дождевой канализации | км | 2,0 | г. Иваново, ул. Соликамская | не устанавливаются |
| 6.6 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевой канализации | Закрытые сети дождевой канализации | км | 1,3 | г. Иваново, ул. 4-я Меланжевая | не устанавливаются |
| 6.7 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевой канализации | Закрытые сети дождевой канализации | км | 1,9 | г. Иваново, ул. Каравайковой | не устанавливаются |
| 6.8 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевой канализации | Закрытые сети дождевой канализации | км | 1,5 | г. Иваново, ул. 1-я Меланжевая | не устанавливаются |
| 6.9 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевой канализации | Закрытые сети дождевой канализации | км | 4 | г. Иваново, ул. Парижской коммуны | не устанавливаются |
| 6.10 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевой канализации | Закрытые сети дождевой канализации | км | 5,5 | г. Иваново, 23-я Линия, пер. Торфяной | не устанавливаются |
| 6.11 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевой канализации | Закрытые сети дождевой канализации | км | 1 | г. Иваново, мкр. Новая Ильинка | не устанавливаются |
| 6.12 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевой канализации | Закрытые сети дождевой канализации | км | 1 | г. Иваново, ул. Куконковых | не устанавливаются |
| 6.13 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевой канализации | Закрытые сети дождевой канализации | км | 2,1 | г. Иваново, Кохомское шоссе | не устанавливаются |
| 6.14 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевой канализации | Закрытые сети дождевой канализации | км | 2 | г. Иваново, ул. Суворова | не устанавливаются |
| 6.15 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевой канализации | Закрытые сети дождевой канализации | км | 1,5 | г. Иваново, ул. Рыбинская | не устанавливаются |
| 6.16 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевой канализации | Закрытые сети дождевой канализации | км | 1 | г. Иваново, ул. Кузнецова | не устанавливаются |
| 6.17 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевой канализации | Закрытые сети дождевой канализации | км | 0,9 | г. Иваново, ул. Бубнова | не устанавливаются |
| 6.18 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевой канализации | Закрытые сети дождевой канализации | км | 1,5 | г. Иваново, ул. Смирнова | не устанавливаются |
| 6.19 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевой канализации | Закрытые сети дождевой канализации | км | 3,5 | г. Иваново, Павловский овраг | не устанавливаются |
| 6.20 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевой канализации | Закрытые сети дождевой канализации | км | 2 | г. Иваново, Варгинский овраг | не устанавливаются |
| 6.21 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока | объект | 1 | г. Иваново, ул. Суворова, в районе р. Уводь | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.22 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока № 1 | объект | 1 | г. Иваново, р. Уводь, в районе ул. 1-й Полянской, зона рекреационного назначения, зона специального назначения, производственная зона | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.23 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока № 2 | объект | 1 | г. Иваново, р. Уводь (напротив очистных сооружений № 1) | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.24 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока № 3 | объект | 1 | г. Иваново, в районе м. Горино | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.25 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока № 4 | объект | 1 | г. Иваново, на р. Талка, в районе КНС 11 | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.26 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока № 5 | объект | 1 | г. Иваново, на р. Талка, в районе ул. Сарментовой | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.27 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока № 6 | объект | 1 | г. Иваново, на р. Уводь, в районе пр. 70 лет Победы | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.28 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока № 7 | объект | 1 | г. Иваново, на р. Уводь, в створе ул. Рабфаковской | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.29 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока № 8 | объект | 1 | г. Иваново, на севере Октябрьского района | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.30 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока № 9 | объект | 1 | г. Иваново, на ручье Дюковском | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.31 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока № 10 | объект | 1 | г. Иваново, р. Харинка – ручей Елипица | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.32 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока № 11 | объект | 1 | г. Иваново, в районе ул. Свободы | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.33 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока № 12 | объект | 1 | г. Иваново, на р. Талка, в районе КНС 14 | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.34 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока № 13 | объект | 1 | г. Иваново, на р. Талка, в районе КНС 14 | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.35 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока № 14 | объект | 1 | г. Иваново, в районе ул. Сосновой | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.36 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока № 15 | объект | 1 | г. Иваново, напротив дождевых очистных сооружений № 16 | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.37 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока № 16 | объект | 1 | г. Иваново, на р. Уводь, рядом с ул. Павла Большевикова | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.38 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока № 17 | объект | 1 | г. Иваново, на р. Уводь, в районе ул. Дзержинского | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.39 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока № 18 | объект | 1 | г. Иваново, на ручье Дюковском | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.40 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока № 19 | объект | 1 | г. Иваново, на ручье Дюковском | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 6.41 | Объект дождевой канализации | Отведение дождевых стоков на очистку | Очистные сооружения дождевого стока № 20 | объект | 1 | г. Иваново, район Балино | Санитарно-защитная зона 50 м |
| 7 | Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры |
| 7.1 | Улично-дорожная сеть | Районные транспортные связи | Перспективная улица районного значения | км | 14,0 | северо-восточная часть Авдотьино – Ясюниха | не устанавливаются |
| 7.2 | Улично-дорожная сеть | Общегородские транспортные связи | Грузовое внутригородское кольцо | км | 1,7 | юго-западная часть (Ясюниха – Кохомское шоссе) | не устанавливаются |
| 7.3 | Улично-дорожная сеть | Общегородские транспортные связи | ул. Станкостроителей (реконструкция) |  | 4,1 | от ул. Некрасова до ул. Суздальской | не устанавливаются |
| 7.4 | Улично-дорожная сеть | Общегородские транспортные связи | улица общегородского значения | км | 0,4 | от ул. Громобоя до ул. Ленинградской | не устанавливаются |
| 7.5 | Улично-дорожная сеть | Общегородские транспортные связи | ул. Ленинградская (реконструкция) | км | 0,9 | на всем протяжении | не устанавливаются |
| 7.6 | Улично-дорожная сеть | Общегородские транспортные связи | ул. Ивановская (реконструкция) | км | 0,7 | от ул. Парижской Коммуны до ул. Староглини-щевской | не устанавливаются |
| 7.7 | Улично-дорожная сеть | Общегородские транспортные связи | улица общегородского значения | км | 0,5 | от ул. Ивановской до ул. Велижской | не устанавливаются |
| 7.8 | Улично-дорожная сеть | Общегородские транспортные связи | улица общегородского значения | км | 1,6 | в продолжении ул. Бубнова до ул. Сарментовой | не устанавливаются |
| 7.9 | Улично-дорожная сеть | Общегородские транспортные связи | ул. Почтовая (реконструкция) | км | 0,3 | от пр. Ленина до ул. Маяковского | не устанавливаются |
| 7.10 | Улично-дорожная сеть | Общегородские транспортные связи | ул. Жарова | км | 0,8 | от ул. Парижской Коммуны до ул. Ивановской | не устанавливаются |
| 7.11 | Улично-дорожная сеть | Общегородские транспортные связи | улица общегородского значения | км | 1,9 | от ул. Парижской Коммуны до ул. Куконковых | не устанавливаются |
| 7.12 | Улично-дорожная сеть | Общегородские транспортные связи | ул. Богдана Хмельницкого | км | 2,2 | от ул. Некрасова через Генерала Белова (и 7-ю Березниковскую) до ул. Станкостроителей | не устанавливаются |
| 7.13 | Улично-дорожная сеть | Общегородские транспортные связи | улица общегородского значения | км | 1,3 | от ул. Окуловой до ул. Свободы | не устанавливаются |
| 7.14 | Улично-дорожная сеть | Межрайонные транспортные связи | улица районного значения | км | 0,8 | от ул. Мархлевского до пр-кта Ленина | не устанавливаются |
| 7.15 | Улично-дорожная сеть | Межрайонные транспортные связи | ул. 1-я и 2-я Южная (реконструкция) | км | 1,9 | от ул. Лежневской до ул. Куконковых | не устанавливаются |
| 7.16 | Улично-дорожная сеть | Межрайонные транспортные связи | улица районного значения | км | 0,7 | от ул. Куконковых до ул. Смирнова | не устанавливаются |
| 7.17 | Улично-дорожная сеть | Межрайонные транспортные связи | ул. Сакко (реконструкция) | км | 0,6 | на всем протяжении | не устанавливаются |
| 7.18 | Улично-дорожная сеть | Межрайонные транспортные связи | проезд Красных Зорь | км | 2,7 | в западном направлении до границы города | не устанавливаются |
| 7.19 | Улично-дорожная сеть | Межрайонные транспортные связи | улица районного значения | км | 1,2 | от ул. 1-й Балинской до продолжения проезда Красных Зорь | не устанавливаются |
| 7.20 | Улично-дорожная сеть | Межрайонные транспортные связи | улица районного значения | км | 0,6 | от ул. Большой Воробьевской до Бакинского проезда | не устанавливаются |
| 7.21 | Улично-дорожная сеть | Межрайонные транспортные связи | пер. Торфяной (строительство/ реконструкция) | км | 3,8 | от Бакинского проезда до ул. Станкостроителей | не устанавливаются |
| 7.22 | Улично-дорожная сеть | Межрайонные транспортные связи | ул. Ударников (реконструкция) | км | 1,1 | от ул. 2-й Южной до ул. Генерала Хлебникова | не устанавливаются |
| 7.23 | Улично-дорожная сеть | Межрайонные транспортные связи | ул. Генерала Хлебникова | км | 0,5 | от ул. Д. Бедного до ул. Куконковых | не устанавливаются |
| 7.24 | Улично-дорожная сеть | Межрайонные транспортные связи | пр. 70 лет Победы | км | 0,9 | до границы города | не устанавливаются |
| 7.25 | Улично-дорожная сеть | Межрайонные транспортные связи | ул. 2-я Лагерная (реконструкция) | км | 0,5 | от ул. 1-й Санаторной до ул. Весенней | не устанавливаются |
| 7.26 | Улично-дорожная сеть | Межрайонные транспортные связи | улица районного значения | км | 1,3 | от ул. Короткова до ул. Окуловой | не устанавливаются |
| 7.27 | Улично-дорожная сеть | Межрайонные транспортные связи | ул. Тимирязева (реконструкция) | км | 0,6 | от ул. Я. Гарелина до ул. Фрунзе | не устанавливаются |
| 7.28 | Улично-дорожная сеть | Межрайонные транспортные связи | ул. Генерала Горбатова (реконструкция) | км | 0,3 | от ул. 7-й Минеевской до ул. 8-й Минеевской | не устанавливаются |
| 7.29 | Улично-дорожная сеть | Межрайонные транспортные связи | ул. 4-я Кубанская (реконструкция) | км | 0,6 | на всем протяжении | не устанавливаются |
| 7.30 | Улично-дорожная сеть | Межрайонные транспортные связи | улица районного значения | км | 1,7 | от ул. 4-й Кубанской до грузового внутригородского кольца | не устанавливаются |
| 7.31 | Улично-дорожная сеть | Внутрирайонные транспортные связи | улицы и дороги местного значения | км | 16,4 | все районы города | не устанавливаются |
| 7.32 | Объект транспортной инфраструк-туры | Преодоление искусственных и естественных препятствий | Мостовой переход | ед. | 1 | на общегородском магистральном кольце вокруг центральной части города через р. Уводь | не устанавливаются |
| 7.33 | Объект транспортной инфраструк-туры | Преодоление искусственных и естественных препятствий | Мостовой переход (реконструкция) | ед. | 1 | в створе продолжения ул. Вольной через р. Уводь | не устанавливаются |
| 7.34 | Объект транспортной инфраструк-туры | Преодоление искусственных и естественных препятствий | Мостовой переход | ед. | 1 | на дороге грузового движения через р. Уводь (в районе Ясюниха) | не устанавливаются |
| 7.35 | Объект транспортной инфраструк-туры | Преодоление искусственных и естественных препятствий | Путепровод | ед. | 1 | через ж/д пути по ул. Полка «Нормандия-Неман» | не устанавливаются |
| 7.36 | Объект транспортной инфраструк-туры | Преодоление искусственных и естественных препятствий | Путепровод | ед. | 1 | через ж/д пути в створе ул. Минской | не устанавливаются |
| 7.37 | Объект транспортной инфраструк-туры | Преодоление искусственных и естественных препятствий | Путепровод | ед. | 1 | через ж/д пути на дороге грузового движения (в районе Ясюниха) | не устанавливаются |
| 7.38 | Объект транспортной инфраструк-туры | Преодоление искусственных и естественных препятствий | Путепровод | ед. | 1 | через ж/д пути в створе продолжения проезда Красных Зорь | не устанавливаются |
| 7.39 | Объект транспортной инфраструк-туры | Преодоление искусственных и естественных препятствий | Путепровод | ед. | 1 | через ж/д пути в створе ул. Парижской Коммуны | не устанавливаются |
| 7.40 | Объект транспортной инфраструк-туры | Преодоление искусственных и естественных препятствий | Путепровод | ед. | 2 | через ж/д пути в створе ул. Окуловой | не устанавливаются |
| 7.41 | Объект транспортной инфраструк-туры | Преодоление искусственных и естественных препятствий | Путепровод | ед. | 1 | через ж/д пути в створе продолжения ул. Тимирязева | не устанавливаются |
| 7.42 | Объект транспортной инфраструк-туры | Преодоление искусственных и естественных препятствий | наземный/ подземный переход | ед. | 1 | в районе улицы Старшего Лейтенанта Жидкова | не устанавливаются |
| 7.43 | Линии обществен-ного пассажирско-го транспорта | Обслуживание территории округа общественным пассажирским транспортом | Линии троллейбуса | км | 4,8 | все районы города | не устанавливаются |
| 7.44 | Улично-дорожная сеть | Пешеходные связи | Парковые дороги | км | 5,2 | набережная р. Уводь (центральная часть города) | не устанавливаются |
| 7.45 | Улично-дорожная сеть | Межрайонные транспортные связи | улица районного значения | км | 1,3 | от ул. 1-й Лагерной до грузового внутригородского кольца | не устанавливаются |
| 7.46 | Улично-дорожная сеть | Межрайонные транспортные связи | улица районного значения | км | 0,5 | вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова, на отрезке от пр. Шереметевского до нового направления ул. Бубнова | не устанавливаются |
| 7.47 | Улично-дорожная сеть | Общегородские транспортные связи | улица Ленина (реконструкция) | км | 0,5 | от пл. Пушкина до цирка | не устанавливаются |
| 8 | Объекты физической культуры и массового спорта |
| 8.1 | Объект спорта | Физкультурно-оздоровительная деятельность | Объект спортивного назначения | объект | 1 | м. Авдотьино, в районе ул. Революционной | не устанавливаются |
| 9 | Объекты образования |
| 9.1 | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление дошкольного образования | Дошкольное образовательное учреждение | число мест | 280 | ул. Шувандиной, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.2 | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление дошкольного образования | Дошкольное образовательное учреждение | число мест | 125 | ул. Домостроителей, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.3 | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление дошкольного образования | Дошкольное образовательное учреждение с центром творчества | число мест | 400 | ул. Товарная, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.4 | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление дошкольного образования | Дошкольное образовательное учреждение | число мест | по проекту | м. Авдотьино, в районе ул. Революционной, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.5 | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление дошкольного образования | Дошкольное образовательное учреждение | число мест | по проекту | ул. 2-я Первомайская, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.6 | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление дошкольного образования | Дошкольное образовательное учреждение | число мест | по проекту | ул. Базисная, 38, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.7 | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление дошкольного образования | Дошкольное образовательное учреждение | число мест | 140 | Микрорайон Самоцветы, м. Авдотьино, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.8 | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление дошкольного образования | Дошкольное образовательное учреждение | число мест | 100 | ул. Дальняя Балинская (микрорайон многодетных семей) | не устанавливаются |
| 9.9 | Дошкольная образова-тельная организация | Предоставление дошкольного образования | Дошкольное образовательное учреждение | число объектов число мест | 2 320 240 | Авдотьино-2, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.10 | Общеобразо-вательная организация | Учебно-образовательное назначение | Общеобразо-вательная школа | число мест | 350 | ул. Генерала Хлебникова, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.11 | Общеобразо-вательная организация | Учебно-образовательное назначение | Общеобразо-вательная школа | число мест | По проекту | Авдотьино-2, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.12 | Общеобразо-вательная организация | Учебно-образовательное назначение | Пристройка к зданию МБОУ «Лицей № 22» | число мест | 350 | ул. Академика Мальцева, 36, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.13 | Общеобразо-вательная организация | Учебно-образовательное назначение | Пристройка к зданию школы МБОУ «Лицей № 67» | число мест | 250 | ул. Панина, 21, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.14 | Общеобразо-вательная организация | Учебно-образовательное назначение | Пристройка к зданию школы МБОУ «Средняя школа № 1» | число мест | 250 | ул. 9 Января, 39, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.15 | Общеобразо-вательная организация | Учебно-образовательное назначение | Общеобразова-тельная школа | число мест | 350 | р-н Рабочий поселок, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.16 | Общеобразо-вательная организация | Учебно-образовательное назначение | Пристройка к зданию школы МБОУ «Средняя школа № 54» | число мест | 200 | ул. Володиной, 9, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.17 | Общеобразо-вательная организация | Учебно-образовательное назначение | Пристройка к зданию школы МБОУ «Средняя школа № 24» | число мест | 200 | 9-я Линия, 1/26, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.18 | Общеобразо-вательная организация | Учебно-образовательное назначение | Пристройка к зданию школы МБОУ «Средняя школа № 26» | число мест | 200 | ул. Советская, 43, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.19 | Общеобразо-вательная организация | Учебно-образовательное назначение | Пристройка к зданию школы МБОУ «Средняя школа № 11» | число мест | 200 | ул. Фрунзе, 14/25, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.20 | Общеобразо-вательная организация | Учебно-образовательное назначение | Общеобразо-вательная школа | число мест | По проекту | микрорайон Сухово-Дерябихский, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.21 | Общеобразо-вательная организация | Учебно-образовательное назначение | Общеобразо-вательная школа | число мест | по проекту | ул. Рыбинская, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.22 | Общеобразо-вательная организация | Учебно-образовательное назначение | Общеобразо-вательная школа | число мест | 550 | ул. 2-я Камвольная, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.23 | Общеобразо-вательная организация | Учебно-образовательное назначение | Общеобразо-вательная школа | число мест | 350 | ул. 6-я Меланжевая, жилая зона | не устанавливаются |
| 9.24 | Общеобразо-вательная организация | Учебно-образовательное назначение | Общеобразо-вательная школа | число мест | по проекту | ул. Наговицыной-Икрянистовой (территория бывшего стадиона), общественно-деловая зона | не устанавливаются |
| 9.25 | Общеобразо-вательная организация | Учебно-образовательное назначение | Общеобразо-вательная школа | число мест | по проекту | ул. 2-я Первомайская, жилая зона | не устанавливаются |
| 10 | Прочие объекты |
| 10.1 | Объект обеспечения пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности | Пожарное депо | ед. | 1 | Микрорайон Авдотьино | не устанавливаются |
| 10.2 | Объект обеспечения пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности | Пожарное депо | ед. | 1 | Микрорайон Сортировочный (ул. Окуловой) | не устанавливаются |
| 10.3 | Объект обеспечения пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности | Пожарное депо | ед. | 1 | Микрорайон Минеево | не устанавливаются |
| 10.4 | Объект обеспечения пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности | Пожарное депо | ед. | 1 | Микрорайон Глинищево | не устанавливаются |
| 10.5 | Объект обеспечения пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности | пирс (приемный колодец) на 2 автомашины для установки пожарной техники | ед. | 1 | Набережная р. Уводь, в районе цирка | не устанавливаются |
| 10.6 | Объект обеспечения пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности | пирс (приемный колодец) на 2 автомашины для установки пожарной техники | ед. | 1 | Набережная р. Уводь, в районе ул. Громобоя | не устанавливаются |
| 10.7 | Объект обеспечения пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности | пирс (приемный колодец) на 2 автомашины для установки пожарной техники | ед. | 1 | Набережная р. Уводь, в районе ул. Жиделева | не устанавливаются |
| 10.8 | Объект обеспечения пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности | пирс (приемный колодец) на 2 автомашины для установки пожарной техники | ед. | 1 | Набережная р. Харинка, в районе парка культуры и отдыха Харинка | не устанавливаются |
| 10.9 | Объект обеспечения пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности | пирс (приемный колодец) на 2 автомашины для установки пожарной техники | ед. | 1 | Набережная р. Талка, в районе Сортировочный | не устанавливаются |
| 10.10 | Объект обеспечения пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности | пирс (приемный колодец) на 2 автомашины для установки пожарной техники | ед. | 1 | Набережная р. Талки, в районе м. Лесное | не устанавливаются |
| 10.11 | Объект обеспечения пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности | пирс (приемный колодец) на 2 автомашины для установки пожарной техники | ед. | 1 | Набережная р. Уводь в районе улицы Тимирязева | не устанавливаются |
| 10.12 | Объект обеспечения пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности | пирс (приемный колодец) на 2 автомашины для установки пожарной техники | ед. | 1 | Набережная р. Уводь в районе микрорайона ДСК | не устанавливаются |
| 10.13 | Объект обеспечения пожарной безопасности | Обеспечение пожарной безопасности | пирс (приемный колодец) на 2 автомашины для установки пожарной техники | ед. | 1 | Набережная р. Уводь, в районе Подъельново | не устанавливаются |
| 10.14 | Объекты оповещения | Совершенствование системы связи и оповещения населения | оконечные громкоговорящие устройства системы оповещения | ед. | 30 | Территория городского округа | не устанавливаются |
| При размещении планируемых объектов местного значения учитывать наличие объектов культурного значения, включенных в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия. |

# 3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Сведения о планируемых для размещения объектах | Значение объекта | Зоны с особыми условиями использова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффи-циент застрой-ки, mах, % | Макси-мальная этажность застройки | Площадь зоны, га | Местоположение |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны | 70 | Устанав-ливается правилами землепользования и застройки | 4733, 24 | г. Иваново, территория, ограниченная ул. Павла Большевикова, набережной реки Уводь, границами земельных участков по ул. Куконковых | распредели-тельные пункты 10 кВ – 2 объекта | местное | охранная зона 10 м от здания по периметру |
|  |  |  |  | г. Иваново, территория, ограниченная новым направлением дороги от Кохомского шоссе до реки Уводь, ул. Домостроителей | распредели-тельный пункт 6 кВ | местное | охранная зона 10 м от здания по периметру |
|  |  |  |  | г. Иваново, ул. 1-я Балинская, у дома 56 | котельная | местное | санитарно-защитная зона до 50 м |
|  |  |  |  | г. Иваново, в районе ул. Революционной | объект спорта | местное | - |
|  |  |  |  | г. Иваново, ул. Шувандиной; ул. Домостроителей; ул. Товарная; м. Авдотьино, в районе ул. Революционной; ул. 2-я Первомайская; ул. Базисная, 38; мкр. Самоцветы, м. Авдотьино; ул. Дальняя Балинская; Авдотьино-2 | дошкольные образовательные учреждения – 12 объектов | местное | - |
|  |  |  |  | г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова; Авдотьино-2; ул. Академика Мальцева, 36; ул. Панина, 21; ул. 9 Января, 39; мкр. Рабочий поселок; ул. Володиной, 9; 9-я Линия, 1/26; ул. Советская, 43; ул. Фрунзе, 14/25; мкр. Сухово-Дерябихский; ул. Рыбинская; ул. 2-я Камвольная; ул. 6-я Меланжевая; ул. 2-я Первомайская | общеобразова-тельные школы – 15 объектов | местное | - |
|  |  |  |  | Городской округ Иваново, микрорайон Авдотьино, микрорайон Московский, микрорайон Рождественский, ул. Куконковых | Поликлиники – 4 объекта | Региональ-ное | Установле-ние ЗОУИТ не требуется |
| Общественно-деловая зона | 70 | Устанав-ливается правилами землепользования и застройки | 735,64 | г. Иваново, район, ограниченный улицами Парижская Коммуна, Шевченко, Суздальская, Рабфаковская | распределитель-ный пункт 6 кВ со встроенной трансформатор-ной подстанцией (РП-40) | местное | охранная зона 10 м от здания по периметру |
|  |  |  |  |  | канализационная насосная станция (КНС) | местное | санитарно-защитная зона 15 м |
|  |  |  |  | г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянистовой | общеобразова-тельная школа | местное | - |
|  |  |  |  | Городской округ Иваново | Общеобразова-тельное учреждение, 200 мест ОГКОУ «Ивановский областной центр психолого-медико-социального сопровождения» | Региональ-ное | Установле-ние ЗОУИТ не требуется |
|  |  |  |  | Городской округ Иваново | Дворец водных видов спорта | Региональ-ное | Установле-ние ЗОУИТ не требуется |
|  |  |  |  | Городской округ Иваново | Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком и бассейном | Региональ-ное | Установле-ние ЗОУИТ не требуется |
|  |  |  |  | Городской округ Иваново | Научно-образовательный кампус «Большая Ивановская Мануфактура» | Региональ-ное | Установле-ние ЗОУИТ не требуется |
| Производственная зона | 75 | Не норми-руется | 2034,56 | г. Иваново, авторемонтное предприятие по ул. Станкостроителей | пункт редуцирования газа | местное | охранная зона 10 м от здания по периметру |
|  |  |  |  | г. Иваново | очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК) | местное | санитарно-защитная зона 50 м |
|  |  |  |  | г. Иваново | канализационная насосная станция (КНС) | местное | санитарно-защитная зона 15 м |
|  |  |  |  | Городской округ Иваново | Индустриальный парк «Меланж» | Региональ-ное | Могут быть установлены в зависимости от видов деятельности резидентов |
|  |  |  |  | Городской округ Иваново | Развитие производства, в том числе за счет строительства нового производственного помещения (ООО «Профессионал») | Региональ-ное | Могут быть установлены в зависимости от видов деятельности резидентов |
|  |  |  |  | Городской округ Иваново | Производство мотор-шпинделей и механических шпиндельных устройств для металлорежущих станков (ООО «Ивановский станкостроительный завод») | Региональ-ное | Могут быть установлены в зависимости от видов деятельности резидентов |
| Зона сельскохозяйственного использования | 30 | Не норми-руется | 255,55 | г. Иваново | - | - | - |
| Зоны рекреационного назначения | 30 | Не норми-руется | 1642,61 | г. Иваново | 17 очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК) | местное | санитарно-защитная зона 50 м |
|  |  |  |  |  | канализационная насосная станция (КНС) | местное | санитарно-защитная зона 15 м |
| Зоны специального назначения | - | Не норми-руется | 296,94 | г. Иваново | очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК) | местное | санитарно-защитная зона 50 м |
| Зона режимных территорий | 2 | Не норми-руется | 557,52 | г. Иваново | - | - | - |

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

На территории города Иванова в связи с планируемым размещением объектов местного значения, оказывающих влияние на окружающую среду, требуется установление следующих зон с особыми условиями использования территорий:

Санитарно-защитные зоны:

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов:

- Блочно-модульная котельная – 300 м;

- Канализационные насосные станции – 15 м;

- Очистные сооружения дождевого стока – 50 м;

Охранные зоны инженерных коммуникаций:

Охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения:

- Распределительный газопровод среднего давления – не менее 2 м;

- Распределительный газопровод высокого давления – не менее 2 м.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства:

- Распределительные пункты 6 кВ, 10 кВ – 10 м от стен здания по периметру;

- Кабельная сеть 6 кВ – 1 м по обе стороны линии.

Охранные зоны тепловых сетей:

- Магистральные тепловые сети – не менее 3 м;

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:

Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения:

- Станция обезжелезивания – 15 м.

Санитарно-защитные полосы водоводов – 10 м.

# Footnotes

Для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами

Сведения о планируемых объектах могут уточняться в соответствии с утвержденными проектами планировки, планами и программами